АЛМАЗНОЕ  ШЛИФОВАНИЕ

Ручное  шлифование

ПРИМЕНЕНИЕ

Алмазное шлифование с использованием ручного инструмента широко распространено в современном строительстве. Оно незаменимо при строительстве и отделки помещений. Это  выравнивание и шлифовка бетонных поверхностей, кирпичной кладки, цементной стяжки, бесшовных покрытий, мозаичных полов, гранита, песчаника и других природных и искусственных материалов. Оно идеально подходит для зачистки декоративного бетона и опалубочных швов, устранения неровностей и выступов. Для затирки бесшовных покрытий, удаления набрызганной краски, потрескавшихся лакокрасочных покрытий, для зачистки бетонных поверхностей от загрязнений перед нанесением защитных покрытий также применяют эту технологию.

ОБОРУДОВАНИЕ и ИНСТРУМЕНТ

Самый простой способ применения  ручного алмазного шлифования это использование в качестве оборудования обычную углошлифовальную машину. Но за этой простотой кроются серьезные неудобства для оператора. Густые облака бетонной пыли затрудняют дыхание и ограничивают обзор.  Кроме этого компоновка  такой  машины не эргономична для ведения подобных операций.

Именно поэтому профессионалы предпочитают специализированные машины, которые лишены этих недостатков, так как разработаны специально для операции шлифовки и имеют защитные пылеизоляционные кожуха с системами пылеотсоса.

ОБОРУДОВАНИЕ				                          ШЛИФОВАЛЬНИКИ

Алмазные шлифовальные круги

Алмазная шлифовальная система

Hilti DG150

Шифовальная машина GBR 14 CA